## Slide 1
Kolloquium zur Bachelorarbeit
Referenten: Prof. Dr.-Ing. Seyed Eghbal Ghobadi, Moritz Schauer
Samir Faycal Tahar M‘Sallem

## Slide 2: Thema
Samir Faycal Tahar M‘Sallem
Dynamische Geschwindigkeitsempfehlung auf Basis von „vehicle-to-infrastructure“ Kommunikation unter Einfluss von kollektiver Intelligenz zwischen Fahrzeugen
Kolloquium

## Slide 3: Relevanz der Forschungsfrage
Samir Faycal Tahar M‘Sallem
Bisherige Ansätze beschäftigen sich ausschließlich mit individuellem Fahrzeug
Wunsch nach Betrachtung des Verkehrsflusses aufgrund von Kritik
Autonomes Fahren bedarf zusätzliche Informationen (V2V)
GLOSA hat keine Aussagekraft bei hohem Verkehrsaufkommen
Anreicherung durch V2V
Keine vollständige Abdeckung des Verkehrs
Potentielle Verlangsamung von Fahrzeugen durch schlechte GLOSA
Organisation der Fahrzeuge
Kolloquium

## Slide 4: Methodischer Ansatz
Samir Faycal Tahar M‘Sallem
Studie der City of Ottawa und Audi Ampelinformationen online als Ausgangspunkt
Umsetzung vergleichbarer API + App in Projektphase
Erweiterung um V2V Kommunikation
Kolloquium

## Slide 5: Vorgehensweise
Samir Faycal Tahar M‘Sallem
Heranziehen von geeigneten Forschungsgrundlagen
Notwendige theoretische Ansätze für Erweiterung klären
Technisches Konzept
Realisierung
Ergebnisse und Fazit
Kolloquium

## Slide 6: Simulation
Samir Faycal Tahar M‘Sallem
Kolloquium
Start der Simulation
Anfrage an API um Ampeldaten zu empfangen
Ampeln gemäß Daten setzen
Fahrzeuge erscheinen
Super Fahrzeuge fragen GLOSA an
V2V Kommunikation gemäß definierter Ereignisse
Aktion/Reaktion

## Slide 7: Simulation
Samir Faycal Tahar M‘Sallem
Kolloquium
Gelbe Fahrzeuge: Traditionelle Fahrzeuge
Rote Fahrzeuge: Super-Fahrzeuge gemäß Überlegungen zur Kommunikation
Weiße Kommunikationslinie: V2V Kommunikation
Blaue Kommunikationslinie: V2I Kommunikation
Output: Verhalten der Fahrzeuge in der Simulation, Logging im Terminal (stdout), Geschwindigkeitsdiagramme der Super-Fahrzeuge

## Slide 8: Live Demo
Samir Faycal Tahar M‘Sallem
Kolloquium

## Slide 9: Überlegungen
Samir Faycal Tahar M‘Sallem
Kolloquium
Wissensvorsprung einzelner Fahrzeuge (Super-Fahrzeuge), da dies in der Realität auch vorzufinden ist (z.b Verkehrsunfall)
Kollektive Intelligenz? [1] [4] [6] [7] zeigen, dass es nicht ausreichend ist, nur ein Fahrzeug zu betrachten
Bisherige Implementierungen [1] [4] zeigen Grenzen der Berechenbarkeit des Verkehrsaufkommens auf  FCD aus V2V Kommunikation ist unabdingbar

## Slide 10: Fazit
Samir Faycal Tahar M‘Sallem
Kolloquium
Stärken
Schlüssige und einfache Visualisierung der Arbeitsergebnisse durch Simulation
Einbindung von realen Ampeldaten und Beweis der GLOSA Funktionalität
Verbesserung in Hinblick auf die erarbeitete Forschungsgrundlage
Skalierbarkeit, Raum für künftige Forschungen
Potential zur Realisierung in der Realität
Schwächen
Einschränkungen in der Realisierung
Keine Bezugnahme zu einem Netzwerksimulator
Ereignisgesteuerte Architektur ohne Einbezug effizienter Algorithmen (ML, RL)
Einsatz in der Realität bedarf Anpassungen

## Slide 11: Literaturverzeichnis
1] „Final Report to Tranport Canada: I2V Connected Vehicle Pilot Project - City Fleet - Signalized Intersection Approach and Departure Optimization Application“, City of Ottawa, Tech. Bericht, Jan. 2020. Online verfügbar: https://tcdocs.ingeniumcanada.org/sites/default/files/2020-05/City%20of% 20Ottawa%20-%20I2V%20Connected%20Vehicle%20Pilot%20Project%20-% 20City%20Fleet%20-%20Signalized%20Intersection%20Approach%20and% 20Departure%20Optimization%20Application.pdf (abgerufen: 04.12.2022).
[2] S. F. T. M’Sallem, „Implementierung eines Proof of Concepts zur Visualisierung von vehicle-to-infrastructure Kommunikation im Kontext von Ampelinformationen“, Technische Hochschule Mittelhessen, Gießen, Projektbericht, Dez. 2022.
[3] „Ampelinformationen online | Audi connect.“, Online verfügbar: https://www.audi. de/de/brand/de/service-zubehoer/connect/ampelinformation-online.html (ab- gerufen: 04.12.2022).
[4] R. Bodenheimer, D. Eckho, und R. German, „GLOSA for adaptive trac lights: Methods and evaluation“, in 2015 7th International Workshop on Reliable Networks Design and Modeling (RNDM), Okt. 2015, S. 320–328.
[5] T. Tielert, M. Killat, H. Hartenstein, R. Luz, S. Hausberger, und T. Benz, „The impact of trac-light-to-vehicle communication on fuel consumption and emis- sions“, in 2010 Internet of Things (IOT), Nov. 2010, S. 1–8.
[6] D. Eckho, B. Halmos, und R. German, „Potentials and limitations of Green Light Optimal Speed Advisory systems“, in 2013 IEEE Vehicular Networking Conference, Dez. 2013, S. 103–110, iSSN: 2157-9865.
[7] A.-K. Kraft, „Kooperation zwischen Verkehrsteilnehmern : Entwicklung und Evaluation von HMI-Konzepten zur Unterstützung kooperativen Fahrens“, Dissertation, Universität Ulm, Mai 2021, accepted: 2021-05-12T15:23:26Z ISBN: 9781757899840. Online verfügbar: https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/handle/ 123456789/37391 (abgerufen: 12.01.2023).
[8] L. C. Ezenwa, „Drahtlose V2V-Kommunikation mit DSRC-Technik im Vergleich zu C-V2X“, ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift, Vol. 124, Nr. 6, S. 42–45, Juni 2022. Online verfügbar: https://doi.org/10.1007/s35148-022-0837-0 (abgerufen: 23.02.2023).
[9] D. F. Llorca, M. A. Sotelo, S. Sánchez, M. Ocaña, J. M. Rodríguez-Ascariz, und M. A. García-Garrido, „Trac Data Collection for Floating Car Data Enhancement in V2I Networks“, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Vol. 2010, Nr. 1, S. 1–13, Dez. 2010, number: 1 Publisher: SpringerOpen. Online verfügbar: https://asp-eurasipjournals.springeropen.com/ articles/10.1155/2010/719294 (abgerufen: 15.01.2023).
[10] H. Hamann, Schwarmintelligenz. Berlin, Heidelberg: Springer, 2019. Online verfügbar: http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-58961-8 (abgerufen: 18.12.2022).
[11] L. J. Heinrich, R. Riedl, und D. Stelzer, Informationsmanagement: Grundlagen, Aufgaben, Methoden, 11. Aufl. Berlin [u.a.]: De Gruyter Oldenbourg, 2014.
[12] J. Miller, „Vehicle-to-vehicle-to-infrastructure (V2V2I) intelligent transportation system architecture“, in 2008 IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Juni 2008, S. 715–720, iSSN: 1931-0587.
[13] P. A. Lopez et al., „Microscopic Trac Simulation using SUMO“, in 2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), Nov. 2018, S. 2575–2582, iSSN: 2153-0017.
[14] A. Upadhyay, „Formula to Find Bearing or Heading angle between two points: Latitude Longitude -“, Apr. 2015. Online verfügbar: https://www.igismap.com/ formula-to-find-bearing-or-heading-angle-between-two-points-latitude-longitude/ (abgerufen: 05.01.2023).
[15] M. J. Sataraddi und M. S. Kakkasageri, „Machine Learning based Vehicle-to- Infrastructure Communication in VANETs“, in 2021 IEEE 18th India Council International Conference (INDICON), Dez. 2021, S. 1–6, iSSN: 2325-9418.
[16] C.-C. Ho, B.-H. Huang, M.-T. Wu, und T.-Y. Wu, „Optimized Base Station Alloca- tion for Platooning Vehicles Underway by Using Deep Learning Algorithm Based on 5G-V2X“, in 2019 IEEE 8th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE), Okt. 2019, S. 1–2, iSSN: 2378-8143.
Samir Faycal Tahar M‘Sallem
Kolloquium